## Slide 1
Think DSP
IDA Labs

## Slide 2
Chapter 04
Noise

## Slide 3
04
Noise
”noise” : 원치 않은 소리
Signal processing에서는 두 가지 다른 의미로 쓰임
Noise
두 신호가 서로를 간섭하고 있다면 서로는 서로에게 노이즈가 된다.
많은 주파수의 구성요소를 가진 신호를 언급하기도 한다.
노이즈를 가장 쉽게 이해하는 방법은 실제로 발생시켜 보는 것이다.
가장 간단하게 발생시키는 방법 : uu noise
Uncorrelate : 값들이 독립적이다 : 비상관
Uniform : 동일한 분배에서 랜덤 값을 가지고 있다.
Power = amp의 제곱
노이즈 파트에서는 power를 사용하는 것이 관습적이다.

## Slide 4
04
Noise
Amplitude -> Power
Power = amplitude^2

## Slide 5
04
Noise
Random ?
Alternative noise
Relationship: power와 frequency의 관계
UU noise: 모든 주파수의 power는 동일한 분포로 그려진다. -> power의 평균 : 모든 주파수에서 동일하다.
Pink noise: power와 주파수는 역의 관계를 가진다.
Distribution
Correlation
Realationship
Distribution: 가능한 값들이 그들이 가능성이 어떻게 분배되어지는지 ?
Uniform noise signal : -1과 1사이에서 모든 값이 동일한 가능성을 가지고 있다
Gaussian Noise : 정규분포를 가지는 노이즈. 어느정도 랜덤하면서 자연계에서 쉽게 볼 수 있는 분포
범위가 음의 무한부터 양의 무한까지 이지만 0에 가까운 값들은 가우시안 또는 “bell”곡선에 따라 떨어지는 가능성이 높다.
Correlation: 각 value의 값이 독립적인가 의존적인가?
UU noise: 각각의 값들은 독립적이다
Brownian noise: 각각의 값들은 이전 값과 random ”step”의 합이다.
이전의 값이 특별히 높거나 낮으면 그 곳에 유지할 확률이 높다.

## Slide 6
04
Noise
Integrated Spectrum
UU noise는 모든 주파수에서 동일한 평균의 power를 가지고 있으므로 이것을 확인하고자 그려봄
모든 주파수에서 평균적으로 power가 일정하다는 것을 볼 수 있다.
모든 주파수에서 동일한 빛의 혼합이 백색이기 때문에 백색광과 특성이 비슷한 모든 주파수에서 동일한 power를 가진 소음을 ＇백색 소음＇이라고 한다.

## Slide 7
04
Noise
UU noise와 다르게 각각의 값들은 상관관계가 있다. ( 이전 값 + random “step” )
브라운 모션 : 유체속에서 입자가 무작위로 움직이는 현상
결국 어느 지점이나 결국엔 모든 이전 step의 합의 위치에 있다는 것을 알 수 있다.
-> 이러한 발견이 brown noise를 일으키는 방법을 제안한다
Brownian noise
이상해 보이지만 분명히 상관관계가 있다.

## Slide 8
04
Noise
P, f Relationship

## Slide 9
04
Noise
Pink noise를 일으키는 가장 간단한 방법은 원하는 지수를 사용해서 white noise에 low-pass filter를 적용시키는 것
White noise & Pink noise & Brown noise

## Slide 10
04
Noise
Gaussian noise
실수 부분과 허수 부분이 uncorrelated Gaussian value 값

## Slide 11
감사합니다.

## Slide 12
DFT는 파형을 주기함수인것처럼 다룬다. 무한하게 같은 파형을 반복한다고 가정을 하는데 종종 틀리기 때문에 문제를 일으킨다. 일반적인 문제 중 하나는 파형의 처음과 끝이 불연속하기때문
불연속적이면 원래는 없는 추가적인 주파수 구성요소를 만들어 낸다.
03
Non-periodic signals
Leakage
결국에 DFT를 사용할 때 비주기 함수를 주기 함수인 것 처럼 만들어 사용하게 되면서 leakage가 발생
Leakage : 신호를 스펙트럼 분석 했을 때, 원래 신호에는 포함되어 있지 않은 주파수 성분이 관측되는 현상
Spectral leakage
Distribution
Correlation
Realationship