## Slide 1
Think DSP
IDA Labs

## Slide 2
Chapter 03
Non-periodic signals

## Slide 3
03
Non-periodic signals
지금까지는 주기적인 신호를 공부했다.
주기적인 신호의 특성
영원히 반복 -> 주파수 구성요소가 영원히 변하지 않는다는 의미
지금부터 배우는 비 주기적 신호는 주파수 성분이 시간에 따라 변한다. -> 주파수/위상이 시간에 연속적으로 변화하는 현상
비 주기적 신호를 시각화하는 일반적인 방법인 spectrograms를 보일 것이다

## Slide 4
03
Non-periodic signals
Frequency와 Amplitude가 연속적으로 변화하는 현상
Chirp

## Slide 5
03
Non-periodic signals
Chirp & Exponential Chirp
Exponential chirp
점들 사이의 간격이 일정하다면 frequency ratio의 비율이 동일하게 일정하게 유지된다.

## Slide 6
03
Non-periodic signals
Spectogram
Gabor limit

## Slide 7
DFT는 파형을 주기함수인것처럼 다룬다. 무한하게 같은 파형을 반복한다고 가정을 하는데 종종 틀리기 때문에 문제를 일으킨다. 일반적인 문제 중 하나는 파형의 처음과 끝이 불연속하기때문
불연속적이면 원래는 없는 추가적인 주파수 구성요소를 만들어 낸다.
03
Non-periodic signals
Leakage
결국에 DFT를 사용할 때 비주기 함수를 주기 함수인 것 처럼 만들어 사용하게 되면서 leakage가 발생
Spectrogram
Windowing
Leakage
Leakage : 신호를 스펙트럼 분석 했을 때, 원래 신호에는 포함되어 있지 않은 주파수 성분이 관측되는 현상
Spectral leakage

## Slide 8
03
Non-periodic signals
우리는 시작점과 끝점의 불연속을 smooting을 통하여 leakage를 완화시킬 수 있다. 이 방법중 하나가 windowing이다. 많이 사용하는 windowing기법 중 하나는 hamming 기법이다.
Windowing

## Slide 9
감사합니다.